## Slide 1
VIRTUAL BOARD / OTUS · LINUX KERNEL
Виртуальная CAN-плата
Рабочая версия · 21.09.2026 · промежуточная презентация
01
Температурный контроль
без физической платы
Модуль ядра Linux · уровень Medium
Персональный буфер событий каждого процесса
Андрей Юнин / выпускной проект OTUS
Проверено: write → workqueue → CAN → candump.

## Slide 2
VIRTUAL BOARD / OTUS · LINUX KERNEL
Задача и границы проекта
Рабочая версия · 21.09.2026 · согласованный объём
02
Воспроизводить нормальную температуру, перегрев и охлаждение для проверки управляющего ПО.
ЗАДАЁМ
Температуру и два предела
Запуск и остановку передачи
Период CAN-статуса
НАБЛЮДАЕМ
CAN-статус и переходы
Локальные события процессов
Состояние через ioctl / proc / sys
Одна плата · один интерфейс · только отправка CAN

## Slide 3
VIRTUAL BOARD / OTUS · LINUX KERNEL
Кто за что отвечает
Рабочая версия · 21.09.2026 · статус и переходы получены
03
Подготовка шины: драйвер vcan + команды ip link → vcan0
Терминал / boardctl
Команды платы
→
virtual_board
Формирует CAN-кадры
→
SocketCAN / vcan0
candump: приём
can_iface хранит имя готового интерфейса.
Кадры 0x123 и 0x124 получены в candump.
cansend нужен для отдельной проверки шины.
После выгрузки virtual_board интерфейс vcan0 остаётся.

## Slide 4
VIRTUAL BOARD / OTUS · LINUX KERNEL
Персональные буферы — требование Medium
Рабочая версия · 21.09.2026 · архитектура; реализация впереди
04
Одно событие платы → отдельная копия каждому читателю
virtual_board
Общее состояние
→
FIFO процесса A
→
read() процесса A
→
FIFO процесса B
→
read() процесса B
Чтение A не удаляет события из очереди B.
До 8 процессов · 64 события на очередь · учёт потерь

## Slide 5
VIRTUAL BOARD / OTUS · LINUX KERNEL
Два состояния и два пути данных
Рабочая версия · 21.09.2026 · CAN-переходы проверены; FIFO впереди
05
state
stopped / running
Управляет CAN-передачей
temp_status
normal / undertemp / overheat
Отражает температуру
CAN: периодический статус и температурные переходы.
read(): локальные события из FIFO процесса.
Периодические CAN-статусы не заполняют FIFO.
Перегрев не останавливает передачу; возврат в норму автоматический.

## Slide 6
VIRTUAL BOARD / OTUS · LINUX KERNEL
Как выполняется команда
Рабочая версия · 21.09.2026 · write реализован и испытан
06
Отправитель команды
write: копирование и разбор
command_lock: один отправитель
Заявка: work + command + done
queue_work → очередь ядра
Ожидание → результат → kfree
Рабочий поток ядра
Вызывает vb_command_work
Применяет команды платы
state_lock защищает состояние
Записывает результат заявки
complete → будит отправителя
Основа: ДЗ14 — ordered workqueue; лекция 31 — work + completion.

## Slide 7
VIRTUAL BOARD / OTUS · LINUX KERNEL
Что уже проверено
Рабочая версия · 21.09.2026 · результаты 17–21.09.2026
07
Linux Mint 22 · x86_64 · ядро 6.8.0-38-generic
write: temp / limits → workqueue → состояние
normal → overheat → normal → undertemp
Обе точные границы температуры — норма
3 неверные команды отклонены; затем write работает
После выгрузки: узел, класс и номер удалены
CAN: 0x124 — переходы; 0x123 — статус раз в секунду. stop и перезапуск проверены. Выгрузка успешна.
До CAN: check — 0 ошибок, 17 замечаний; .config отложена.

## Slide 8
VIRTUAL BOARD / OTUS · LINUX KERNEL
Следующие этапы и демонстрация
Рабочая версия · 21.09.2026 · план; результаты добавим после испытаний
08
ПРОВЕРИТЬ / РЕАЛИЗОВАТЬ
Совместную работу 0x123 / 0x124
Период по умолчанию: 100 мс
Повторные start / stop
Персональные FIFO и read
ioctl, procfs и sysfs
ПОКАЗАТЬ НА ЗАЩИТЕ
Норма → перегрев → норма
Охлаждение ниже предела
Независимость двух читателей
Ошибочный ввод и переполнение
Остановку и освобождение
Готовность подтверждаем испытаниями каждого требования Medium.